## Slide 1
10 Y 11 DE MAYO DE 2018 / AUDITORIO ELOY CAMUS / CENTRO CIVICO SAN JUAN
DOCUMENTACIÓN DE LA
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
METADATOS
Lic. Alejandro Puchet
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

## Slide 2
Título
Sistema de Referencia
Autor
Metadatos
Formato
Fecha
Recursos
Metadatos: Definiciones
  Datos sobre los datos
  Describen la información que lleva asociada un recurso de IG.
  Constituyen uno de los componentes centrales de las IDE porque posibilitan consultar, evaluar, comparar, acceder y utilizar la IG disponible.

## Slide 3
Metadatos: Objetivos
• BUSQUEDA: Saber qué datos existen, en función de las características específicas que el usuario demanda.
• ELECCION: Poder comparar distintos conjuntos de datos entre
sí, de modo que se pueda seleccionar cuáles cumplen los requerimientos del usuario según el propósito perseguido.
• UTILIZACION: Describir las características técnicas de los datos para permitir su utilización plena.
• INTEROPERABILIDAD: Facilitar el uso e intercambio de IG a través de Internet.

## Slide 4
Constituyen una herramienta fundamental para la difusión de IG, respondiendo a las inquietudes que presentan los usuarios:
• ¿Qué datos están disponibles? • ¿Están completos los datos?
• ¿Qué área geográfica cubre? • ¿Qué temas de información incluye?
• ¿Qué actualidad tienen los datos? • ¿Tienen restricción de acceso o de uso?
• ¿En qué formatos están disponibles? • ¿A quién le pido una copia del dato?
• ¿Qué catálogo de objetos se usó para definir la estructura del producto?
• ¿Qué catálogo de símbolos fue usado para definir la representación gráfica?
Metadatos: Beneficios

## Slide 5
Metadatos: Importancia
Instituciones
Usuarios
Productores

## Slide 6
Metadatos: Aplicación
Datos georreferenciados
Vectoriales
Raster
Servicios Web
Servicios OGC, visualización, descarga
Otros recursos relacionados
Programa, aplicación, sistema, proyecto, libro, artículo, conferencia, autor, organismo, etc.

## Slide 7
NORMAS ISO / OGC
  TC 211 “Geomática / Información Geográfica”:
    ISO 19115:2003–Geographic Information Metadata
    ISO 19119:2005–Geographic Information - Service
    ISO 19139:2007–Geographic Information Metadata - XML schema implementation
    ISO 19115-2:2009–Geographic Information - Metadata-Part 2: Extensions for imagery and gridded data
    ISO 19157-2013–Geographic information - Data quality
  TC 46 “Información y documentación”:
    ISO 15836:2003–Information and Documentation - The Dublin Core Metadata Element Set
Metadatos: Normativa internacional

## Slide 8
Proporciona una ESTRUCTURA para describir y recolectar los datos y servicios geográficos
Proporciona un MODELO que define elementos de metadatos y establece una terminología, definiciones y procedimientos de aplicación para metadatos.
Metadatos: Normativa

## Slide 9
Serie: Cartas náuticas del Río de la Plata
Granularidad de los metadatos
Conjunto de datos: Ortofotos del Gran San Miguel de Tucumán
Atributo: Longitud del camino
Objeto: Autopistas
Hoja: Carta Geológica SEGEMAR
Granularidad
(grado de estructuración del metadato)
Catalogación de conjuntos de datos.
Diferentes niveles de información.

## Slide 10
Capa de caminos
ATRIBUTOS
METADATOS
Trackeado con navegador GPS
Jurisdicción (Nacional, Provincial, Vecinal)
Faja 2 de Gauss Krüger
Escala 1:25.000
Relevamiento Febrero de 2016
Tránsito medio diario anual
Tipo de superficie (Pavimentado, Consolidado, Tierra)
Autor: Vialidad de la Provincia
Ruta Nacional 3
Metadatos vs. Atributos

## Slide 11
OBJETIVOS:
Establecer un perfil de metadatos nacional para asegurar que los datos sean debidamente documentados.
Implementar un Servicio de Catálogo que brinde los medios necesarios para que los productores de IG puedan publicar información descriptiva de sus productos y los usuarios puedan efectuar búsquedas de la información deseada.
IDERA: Grupo de Trabajo Metadatos

## Slide 12
IDERA: Grupo de Trabajo Metadatos
CLASE | ID | NOMBRE DEL ELEMENTO | ATRIBUTO INTERNACIONAL RELACIONADO | ORIGEN | ORDEN | DEFINICION | EJEMPLOS | OCURRENCIA | TIPO DE DATOS | DOMINIO

## Slide 13
OBLIGATORIO
CONDICIONAL
OPCIONAL
IDERA: Perfil de Metadatos
CLASE | ID | NOMBRE DEL ELEMENTO
A | 1 | Titulo
A | 2 | Fecha de Referencia
A | 2.1 | Tipo de Fecha de Referencia
A | 3 | Edición
A | 4 | Resumen
A | 5 | Estado
A | 6 | Punto de Contacto del Creador del Dato
A | 7 | Punto de Contacto del Conjunto de Metadatos
A | 8 | Frecuencia de Mantenimiento
A | 9 | Tema
A | 10 | Palabras Claves Descriptivas
A | 11 | Restricciones
A | 12 | Tipo
A | 13 | Escala
A | 14 | Idioma de los Datos
A | 15 | Conjunto de Caracteres de los Datos
A | 16 | Extensión Temporal
A | 17 | Extensión Geográfica
A | 18 | Descripción
B | 1 | Proyección
C | 1 | Enlace
C | 2 | Protocolo
C | 3 | Nombre del Enlace
C | 4 | Descripción del Enlace
D | 1 | Linaje
E | 1 | Id Numérico
E | 2 | Identificador del Metadatos
E | 3 | Versión del Metadatos
E | 4 | Idioma del Metadatos
E | 5 | Conjunto de Caracteres del Metadatos
E | 6 | Fecha Creación del Metadato
Clases:
A: Información de Identificación
B: Sistema de Referencia Espacial
C: Información de Distribución
D: Información de Calidad de Datos
E: Información de Metadatos
Tipo:
El PMIDERA es un estándar implementado para la descripción, documentación y catalogación de recursos de información utilizada en IDERA, y recomendado para su utilización en otros ámbitos públicos y privados de la Argentina.

## Slide 14
http://www.idera.gob.ar
IDERA: Grupo de Trabajo Metadatos

## Slide 15
ArcGIS / ArcCatalog
Complementos de gvSIG, QGIS
GeoNetwork
IDERA: Generación de Metadatos

## Slide 16
IDERA: Catálogo de Metadatos
Harvesting
Cosecha de metadatos

## Slide 17
Coordinador: Ariel Anthieri (CONAE)
coordinacion_metadatos@idera.gob.ar
IDERA:
Grupo de trabajo Metadatos

## Slide 18
Muchas gracias!